## Slide 1: Frío Industrial
BOMBA DE CALOR ALTA TEMPERATURA NH3
Proyecto nº: 2014-209 MÉLIDA NAVARRA
Puesta en marcha 23/12/2015

## Slide 2
Bomba de Calor para Alta temperatura NH3 Sistema Inundado Indirecto Régimen +29ºC + 68ºC
CONDICIONES DE DISEÑO
Caudal A.C.S.  20 m3/h
Tª ENTRADA  +14ºC
Tº SALIDA + 65 ºC
Potencia calorífica 1.200 kW
Consumos de agua:
PRODUCCIÓN
A.C.S.
LIMPIEZA
…/…

## Slide 3
*Presentación disponible en :http://www.atmo.org/media.presentation.php?id=788
ISOFRED,S.L. PONENCIA SOBRE BOMBAS DE CALOR DE ALTA TEMPERATURA CON COMPRESOR DE NH3 DE ALTA PRESIÓN
* Ver link adjunto

## Slide 4
Respetuoso con el Medio Ambiente
REFRIGERANTE ELEGIDO:
R-717; NH3; AMONÍACO
REFRIGERANTE NATURAL
FORMA PARTE DE LOS “NATURAL FIVE”
CARACTERÍSTICAS:
NIVEL DE SEGURIDAD  L2B2
PCA (PODER CALENTAMIENTO GLOBAL)  0
ODP(PODER DESTRUCCIÓN OZONO)  0
CARGA DE LA INSTALACIÓN  160 kg
NH3 : Nitrógeno e Hidrógeno
AMONÍACO: REFRIGERANTE NATURAL

## Slide 5
Vista del SCADA de Control con esquema de la instalación frigorífica e hidráulica, realizado e implementado por nuestros ingenieros de control y regulación.
El sistema de BdC se inserta como un condensador alternativo en paralelo con la instalación existente.
La acumulación se realiza en un depósito de 100 m3 para paliar las horas de falta de producción
Condiciones de trabajo y rendimiento:
Condensación
Caudal Agua: 23,9 m3/h
Consumo: 118 kW
Potencia: 1.329 kW
COP:11,30
Temperatura de entrada: 9,8 ºC
Temperatura de salida: 57,6ºC

## Slide 6
Vista del Bloque compresor
Capacidades de trabajo del sistema diseñado
Capacidad calorífica: desde 593 a 1.021 kW
Potencia Absorbida: desde 110 a 200,4 kW
Revoluciones del Motor: desde 750 a 1.300 rpm
COP calor: desde 6,02 a 6,29
Caudal de agua: desde 11,65 a 20,34 m³/h
LÍMITES OPERATIVOS
Máxima presión descarga  60 bar
Máxima Presión diferencial  40 bar
Máxima temperatura de descarga  160 ºC
Máxima tª agua entrada 50ºC

## Slide 7
TABLA DE CONSUMOS Y AHORRO PAY-BACK DE LA INSTALACIÓN <2 AÑOS
 | Bomba de Calor | Caldera | Ahorro anual
COP | 6,02 | 0,90 | 
Consumo Energía kWh/dia | 3.328,5 kW/dia | 21.942 kW/dia | 
Consumo Energía Anual (260 días) | 865.410 kW/año | 5.704.920 kW/año | 
Tarifas Energéticas | 0,075 €/kWh | 0,035 €/kWh | 
Costes Energéticos | 64.906 € | 199.672 € | 134.766 €
Emisiones CO2 tm | 346 tm | 1.006 tm | 
Chart: 
 | 464906 | 529812 | 594718 | 659624 | 724530 | 789436 | 854342 | 919248 | 984154 | 1049060 | 1113966 | 1178872 | 1243778 | 1308684 | 1373590
 | 374672 | 574344 | 774016 | 973688 | 1173360 | 1373032 | 1572704 | 1772376 | 1972048 | 2171720 | 2371392 | 2571064 | 2770736 | 2970408 | 3170080

## Slide 8
Vista de la pantalla táctil del control del compresor (izda.) Vista de la pantalla de control de producción de ACS en Sala de Máquinas y vista de la pantalla táctil de control del sistema hidráulico en Sala de Máquina (dcha.).

## Slide 9
Vista del intercambiador NH3-AGUA (CONDENSADOR) y vista del intercambiador NH3-NH3 (EVAPORADOR)

## Slide 10
Vista de la Sala de máquinas y detalles del contador de calorías

## Slide 11
Vista de la válvula mezclador a consumo y la estación de control de presión constante del agua ya calentada.

## Slide 12
Vista de la Sala de máquinas.

## Slide 13: Frío Industrial
frío agroalimentario y de procesos industriales
atmósfera controlada
www.isofred.com